|  | NABÍDKA ČÍSLO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ponorné kalové čerpadlo HCP s řezacím zařízením a plovákem |  |
| Typ čerpadla : | 32GF21.0F 230V |  |
|  | Kusů : | 1 | Hmotnost : | 29 | kg |  |
| Parametry : | Q = | viz.graf m3/hod | H = | viz.graf m |  |
| Oběžné kolo : | Vírové oběžné kolo + řezací zařízení |  |
|  |  |  | Jm.proud : | 6,2 A |  |
| Elektromotor : | suchý | Výkon : | 1,0 | kW | Napětí : | 230 V |  |
| Kabel : | H07RNF – 10m | Kmitočet : | 50 Hz |  |
| Čerpadlo je vybaveno doplňkovou ochranou, která chrání el.motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování ob.kola. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze. |  |
| Čerpané medium : | odpadní voda |  |
| Teplota: | do 35 | °C | Obsah pevných částic: | - | % |  |
| pH: | 6-9 | Velikost pevných částic: | - | mm |  |
| Hustota: | do 1150 | kg/m3 | Kinematická viskozita: | - | mm2/s |  |
| Materiálové provedení : | Šedá litina |  |
| Spirála : | ČSN 42 2420 | Oběžné kolo : | ČSN 42 2420 |  |
| Hřídel : | ČSN 17 029 | Řezací zař. : | chromová ocel-HCR |  |
| Plášť motoru : | ČSN 42 2420 | Horní kryt : | ČSN 42 2420 |  |
| Ucpávka : | Dvojitá mechanická SiC/SiC chráněná ze strany media guferem mazaná olejovou náplní |  |
| Technická dokumentace : | - návod k obsluze a montážní předpisy |  |
| 1x česky | - záruční list, prohlášení o shodě |  |
| Cena za kus čerpacího agregátu bez DPH : | *,-Kč | DN | A | B | C | D | E | F | G |
|  |  | 32 / 1¼“ | 249 | 214 | 177 | 156 | 160 | 498 | 555 |
| Spouštěcí zařízení TOS 50C ( bez vodících tyčí ) -sada – cena za komplet bez DPH : | *,-Kč | sada TOS obsahuje : těleso spouštěcího zařízení, posuvný hák, horní držák vodících tyčí, nerez spouštěcí řetěz délky 3m |
| Za příplatek je možné dodat : |  |  |
| Vodící tyč ( cena za 1m délky) | *,-Kč bez DPH | délka dle požadavku zákazníka |
| Prodloužený nerez řetěz ( cena za 1m délky) | *,-Kč bez DPH | délka dle požadavku zákazníka |
| El.rozvaděč QMD20/2,2kW-A-AR 230V | *,-Kč bez DPH | vybavení rozv.: stykač, nastavitelná proudová ochrana, vypínač, |
| (jedno nebo dvě čerpadla) |  | hl. vypínač, připojení plováků, sond a čidel, výstup na signalizaci |
| IGS / 10m plovákový spínač 220.02 (min.1ks) | *,-Kč bez DPH |  |
| POZOR! Dlouhodobý provoz čerpadla při minimální hladině (MWL) může mít za následek přehřátí motoru čerpadla. Pro trvalý provoz musí být motor zaplaven (NWL). |

|  |  |  | : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ponorné kalové čerpadlo HCP s řezacím zařízením |  |
| Typ čerpadla : | 32GF21.0 400V |  |
|  | Kusů : | 1 | Hmotnost : | 27 | kg |  |
| Parametry : | Q = | viz.graf m3/hod | H = | viz.graf m |  |
| Oběžné kolo : | Vírové oběžné kolo + řezací zařízení |  |
|  |  |  | Jm.proud: | 2,4 A |  |
| Elektromotor : | suchý | Výkon : | 1,0 | kW | Napětí : | 400 V |  |
| Kabel : | H07RNF – 10m | Kmitočet : | 50 Hz |  |
| Čerpadlo je vybaveno doplňkovou ochranou, která chrání el.motor před přetížením v důsledku proudových a napěťových změn a při zablokování ob.kola. Čerpadlo je nutno jistit a chránit v souladu s návodem k obsluze. |  |
| Čerpané medium : | odpadní voda |  |
| Teplota: | do 35 | °C | Obsah pevných částic: | - | % |  |
| pH: | 6-9 | Velikost pevných částic: | - | mm |  |
| Hustota: | do 1150 | kg/m3 | Kinematická viskozita: | - | mm2/s |  |
| Materiálové provedení : | Šedá litina |  |
| Spirála : | ČSN 42 2420 | Oběžné kolo : | ČSN 42 2420 |  |
| Hřídel : | ČSN 17 029 | Řezací zař. : | chromová ocel-HCR |  |
| Plášť motoru : | ČSN 42 2420 | Horní kryt : | ČSN 42 2420 |  |
| Ucpávka : | Dvojitá mechanická SiC/SiC chráněná ze strany media guferem mazaná olejovou náplní |  |
| Technická dokumentace : | - návod k obsluze a montážní předpisy |  |
| 1x česky | - záruční list, prohlášení o shodě |  |
| Cena za kus čerpacího agregátu bez DPH : | *,-Kč | DN | A | B | C | D | E | F | G |
|  |  | 32 / 1¼“ | 249 | 214 | 177 | 156 | 160 | 473 | 530 |
| Spouštěcí zařízení TOS 50C ( bez vodících tyčí ) -sada – cena za komplet bez DPH : | *,-Kč | sada TOS obsahuje : těleso spouštěcího zařízení, posuvný hák, horní držák vodících tyčí, nerez spouštěcí řetěz délky 3m |
| Za příplatek je možné dodat : |  |  |
| Vodící tyč ( cena za 1m délky) | *,-Kč bez DPH | délka dle požadavku zákazníka |
| Prodloužený nerez řetěz ( cena za 1m délky) | *,-Kč bez DPH | délka dle požadavku zákazníka |
| El.rozvaděč QTD10/3,7kW-A-AR - 1 čerpadlo | *,-Kč bez DPH | vybavení rozv.: stykač, nastavitelná proudová ochrana, vypínač, |
| El.rozvaděč QTD20/3,7kW-A-AR - 2 čerpadla | *,-Kč bez DPH | hl. vypínač, připojení plováků, sond a čidel, výstup na signalizaci |
| IGS / 10m plovákový spínač 220.02 (min.1ks) | *,-Kč bez DPH |  |
| POZOR! Dlouhodobý provoz čerpadla při minimální hladině (MWL) může mít za následek přehřátí motoru čerpadla. Pro trvalý provoz musí být motor zaplaven (NWL). |